## Slide 1: Propulsion 2020 „Stufenantriebe“ TP 1500 CFD: API und Airbus Calorimetric Chamber mit DLR-TAU
Sebastian Karl, Jean-Pierre Hickey, Volker Hannemann und Klaus Hannemann
Fortschrittstreffen 7
Lampoldshausen, 21.10.2015

## Slide 2: Überblick
Arbeiten seit 6. Fortschrittstreffen
- Gemeinsamer Airbus D&S / DLR Beitrag zur 6. EUCASS Konferenz (Riedmann, Banuti,Ivancic, Hannemann, Modeling of H2/O2 Single- Element Rocket Thrust Chamber Combustion at Sub- and Supercritical Pressures with Different CFD Tools) – Vorgeschlagen zur Veröffentlichung im EUCASS Band
- CFD von 19 Injektor CALO-Kammer und API-Kammer
Info über Personalangelegenheiten
Fortschrittsbericht
    Ergebnisse bezüglich API-Kammer
    Ergebnisse bezüglich CALO-Kammer

## Slide 3: API-Kammer Konfiguration und Randbedingungen
Lastpunkt:
  H2: 1,25 kg/s / 91.1 K
  O2: 7,48 kg/s / 107 K (statt 116K)
Netz:
  30-grad-Segment (19 aufgelöste Injektoren)
  5 Millionen Punkte / Volumen
Randbedingungen:
  Vorgabe Massestrom und Einspritztemperatur
  Wärmeflussrandbedingung an BK-Wand
Modellierung:
  Detaillierte Chemie, 17-Schritt-Mechanismus
  Spalart-Allmaras Turbulenzmodell
  Realgas-Bibliothek für O2 (MBWR)

## Slide 4: API-Kammer Thermische Wandrandbedingung
Beziehung zwischen Wandtemperatur und Wärmeübergang aus Lösung des 1D-Wärmeleitungsproblems
Kalibrierung oder Abschätzung von K notwendig
Hier: K = 160000 und 400000 W/m²/K
Beispiel: PennState-Daten

## Slide 5: API-Kammer Strömungsfeld

## Slide 6: API-Kammer Strömungsfeld
Regelmäßige Struktur stromab vom Einströmrand
Länge O2-Kern: ca. 60mm, nach innen abnehmend
Flammen an Einspritzebene verankert

## Slide 7: API-Kammer Strömungsfeld
Regelmäßige Struktur stromab vom Einströmrand
Länge O2-Kern: ca. 60mm, nach innen abnehmend
Flammen an Einspritzebene verankert

## Slide 8: API-Kammer Wandwärmeübergang
Starke radiale Schwankungen als Fußabdruck der Flammstruktur
Schwach ausgeprägtes Maximum bei x=-270mm, Anlegepunkt der Reaktionszonen der äußeren Injektorreihe

## Slide 9: API-Kammer Wandwärmeübergang
Starke Abhängigkeit des Wandwärmeübergangs von der Kalibrierung des 1D-Wärmeleitungsmodells an der Brennkammerwand, Abgleich mit Experiment erforderlich
K = 4e5 W/m²/K
K = 1.6e5 W/m²/K
Wandtemperaturen

## Slide 10: API-Kammer Brennkammerdruck
Abfall des Brennkammerdrucks von 104bar auf 98bar am Ende des zylindrischen Teils
Starker Gradient am Ende der O2-Kerne

## Slide 11: Calo-Kammer Konfiguration und Randbedingungen
Lastpunkt:
  H2: 1,265 kg/s / 106.4 K
  O2: 7,545 kg/s / 101.3 K
Netz:
  30-grad-Segment (4 aufgelöste Injektoren)
  1.5 Millionen Punkte / Volumen
Randbedingungen:
  Vorgabe Massestrom und Einspritztemperatur
  Wärmeflussrandbedingung an BK-Wand
Modellierung:
  Detaillierte Chemie, 17-Schritt-Mechanismus
  Spalart-Allmaras Turbulenzmodell
  Realgas-Bibliothek für O2 (MBWR)
  K = 140000 W/m²/K (RB)
30 grad
Einlauf

## Slide 12: Calo-Kammer Auflösung am LOx-Post
Euler Einlauf mit viskoser Stirnfläche des LOx-Post
Verankerte Flamme am LOx-Post
Strukturiertes Netz in der Scherschicht

## Slide 13: Calo-Kammer Temperatur- und OH-Feld
Verankerte Flamme am Lox-Post
Flammenlängen zwischen 40 und 50 mm
Äußere Flammen etwas länger
Temperatur
OH

## Slide 14: Calo-Kammer Brennkammerdruck
Abfall des Brennkammerdrucks von 105bar auf 99bar am Ende des zylindrischen Teils
Druckverlust im BK entspricht ca. 6 bar
P=105 bar
P=99 bar

## Slide 15: Calo-Kammer Flammstruktur
Starke radiale Schwankungen der Wandtemperatur als Fußabdruck der Flammstruktur
Schwach ausgeprägtes Maximum der Wandtemperatur bei x=50mm, am Anlegepunkt der Reaktionszonen der äußeren Injektorreihe
OH iso-contour
Farbige Temperatur
Wandtemperatur Verteilung

## Slide 16: Calo-Kammer Wandwärmeübergang
Rezirkulationsgebiet erhöht die Temperatur in Injektornähe. Wandwärmeübergang gut abgebildet, anfänglich höher als gemessener Verlauf.
min
max
mittel
Wandtemperatur Verteilung

## Slide 17: Calo-Kammer Einfluss Wandrandbedingung?
Wärmestrom-RB und isotherme Wand mit vorgegebener Temperaturverteilung liefern identische Mittelwerte.
T
Q

## Slide 18: Calo-Kammer Ideal-/Real-fluid
Ideal
Real
Unterschied
Idealgas- und Realgas-Rechnungen liefern (fast) identische Wandtemperaturverteilung.

## Slide 19
Real
Ideal
DLR.de • Folie 19
Calo-Kammer Ideal-/Real-fluid dichter Kern
Real
Ideal
T=101.3K
T=37 K
Richtiger Massenstrom und Druck. Temperatur angepasst um die richtige Dichte zu bekommen